# Введение

В России проблемы с мусором испокон веков решались незатейливо - его вывозили в необитаемые места и сваливали в кучу. Практически так же дело обстоит и сейчас. Только эти места теперь называют полигонами, а мусор - ТБО (твердыми бытовыми отходами). Большинство кладбищ отходов уже давно не соответствует никаким санитарно-эпидемиологическим требованиям. Почти все они превратились в экологически опасные объекты: горы мусора выделяют угарный газ, метан и другие неприятные, в том числе и на запах, соединения. Плюс болезнетворные микроорганизмы, плюс вечные спутники свалок - грызуны. По данным Госсанэпиднадзора, из действующих полигонов Иркутской области половина уже исчерпала лимит вместимости, а другая половина близка к этому.

Актуальность темы творческой работы обусловлена тем, ежегодно в Иркутске образуется около 3 млн. кубометров твердых бытовых отходов. Наш город давно исчерпал возможности полигонов по хранению бытового мусора.

Целью работы является разработка проекта мусороперерабатывающего завода в Иркутской области.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть понятие мусороперерабатывающего завода;

проанализировать отрасль;

изучить производственный процесс и концепцию производства;

провести расчеты бизнес - плана.

Структура работы определена в соответствии с поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Объем работы 18 страниц.

# 1. Мусороперерабатывающие заводы

## .1 Понятие мусороперерабатывающего завода и технологии переработки

мусороперерабатывающий капитальный прибыльность

Мусороперерабатывающий завод - предприятие, использующее технологию переработки твёрдых бытовых отходов, посредством термического разложения в котлах или печах. После высокотемпературного разложения образуются продукты сгорания: пепел, шлаки и летучие газы. Этот метод позволяет снизить объём бытовых отходов для захоронения примерно в 10 раз, а также использовать дополнительную энергию от горения для производства электроэнергии или теплоснабжения. Однако сжигание хлоросодержщих полимерных материалов ведёт к образованию токсичных веществ.

Предприятие, на котором мусор (в основном твердые бытовые отходы) перерабатывают в компост, используемый в качестве удобрения и биотоплива. При переработке из мусора извлекается металлолом; неокисляемая составляющая мусора (резина, кожа, текстиль) отсортировывается и может перерабатываться с помощью пиролиза в топливо.

В условиях современного мира, когда количество отходов жизнедеятельности человека увеличивается на планете с каждым днем, актуальна переработка или сжигание мусора, бытовых отходов, пластмасс и т.д. Причем современные технологии могут даже обеспечить потребности в материалах за счет вторичных отходов, или выработку энергии за счет энергии, выделяемой при сжигании мусора[1].

Современные мусороперерабатывающие заводы представляют собой комплексы по утилизации коммунальных ТБО (твердых бытовых отходов). Собственно, более правильно называть такие заводы комплексами по утилизации отходов. Здесь отходы предварительно сортируются на конвейере, а затем по итогам сортировки отправляются на переработку (отдельно вторполимеры, макулатура, текстиль, металлолом и стеклобой). Кроме того, на мусороперерабатывающих заводах производится обезвреживание всех видов отходов, а на основе вторичных ресурсов изготавливаются различные конструкционные изделия, строительные материалы, хозяйственно-бытовые товары, фильтропласты, нетканые материалы, агломерат, гранулят, полимерная пленка и трубы, туалетная бумага, упаковка для яиц, фруктов и многое другое. На таких заводах отходы, по сути, получают вторую жизнь, начинают снова приносить пользу.

На всех современных мусороперерабатывающих заводах технологический процесс делится на три основные стадии: контрольно-конвейерную сортировку отходов и механизированную обработку вторичных ресурсов; переработку фракций вторичных ресурсов - сухую очистку, мойку, измельчение, агломерацию, грануляцию, литье под высоким давлением, последующее производство различных стройматериалов и прочего; гомогенизацию органических отходов и начальную биостабилизацию органической массы, механизированную доочистку биомассы, искусственную аэрацию органической массы с производством товарного компоста и биогумуса[2].

Следует отметить, что в нашей построено еще недостаточное количество утилизационных комплексов, несмотря на очевидную экономическую выгоду от их использования. Хотя постепенно ситуация в данной сфере улучшается. Одной из причин, по которой тормозится постройка у нас новых заводов, является недовольство общественности из-за опасения, что эти предприятия принесут вред окружающей среде, хотя на самом деле все обстоит как раз наоборот. Использование современных технологий гарантирует, что ни в коем случае не будет нанесен ущерб экологии даже в самом близком радиусе от завода. За соблюдение норм экологической безопасности владельцы мусороперерабатывающих заводов несут строжайшую ответственность, а оборудование проходит регулярные проверки и обслуживание.

Существуют различные технологии сжигания отходов в мусоросжигательных заводах, в основном их разделяют по типу печей, в которых производят сжигание:

1)	слоевое сжигание - характерна подача горячих воздушных потоков на слой отходов, загруженный на колосниковую решётку. Различают несколько разновидностей слоевого сжигания: с неподвижной колосниковой решёткой, сжигание с неподвижным слоем отходов, с подвижной цепной решёткой, с неподвижной;

2)	технология кипящего слоя - отходы предварительно разделяют на гомогенные фракции, а затем сжигают в специальных камерах в присутствии песка, доломитовой крошки или другого абсорбента, который обладает высокой теплопроводимостью. В процессе горения частицы слоя под действием струй воздуха начинают активно перемещаться, так что это поведение напоминает поведение жидкости и так же подчинятся законам гидростатики. Этот способ позволяет снизить эмиссию токсичных веществ при сгорании;

)	пиролиз и газификация - отходы под давлением нагревают в бескислородной среде. В результате образуются жидкости и газы с высокой удельной теплотой сгорания, которые можно использовать в качестве топлива;

)	дожигатели диоксинов - разрушение диоксиновой решётки происходит при температуре свыше 1250 С, которую необходимо поддерживать в течение двух секунд. В связи с этим летучие газы, полученные от сжигания отходов, пропускают через специальную камеру, где их повторно сжигают, чтобы понизить концентрацию диоксинов до приемлемых значений;

)	комплексная переработка - переработка с последовательным использованием различных методов[3].

## 1.2 Анализ отрасли

Сегодня по данным государственной корпорации «Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 31 миллиардов тонн неутилизированных отходов. И их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 миллионов тонн.

Министерством природных ресурсов России было подсчитано, что на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов в год. Ну а среднестатистическая российская семья, состоящая из четырех человек, выбрасывает за год около 150 килограмм разного рода пластмасс, примерно 100 кило макулатуры, и около 1000 стеклянных бутылок.

Однако, корень мусорной проблемы в России заключается не в постоянном увеличении объемов ТБО, а скорее в неумении властей этими отходами грамотно распорядиться. Данные, имеющиеся у компании «Ростехнологии» свидетельствуют, что не менее 40% от всего накопившегося в стране мусора представляет собой ценное вторичное сырье. Однако в переработку поступает всего лишь около 7-8% бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на полигоны.

В связи с этим можно утверждать, что наша страна сегодня снова проходит мимо больших денег, поскольку сегодня проекты по мусоропереработке являются мировым трендом, который интересен как бизнесу, так и зарубежным инвесторам. Мировой мусорный рынок сегодня оценивается примерно в 120 млрд долл. А в России переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 миллиардов долларов в год.

Сегодня сферу инвестиций в мусоропереработку можно считать, во-первых, весьма перспективной в виду высокого спроса на вторичное сырье, получаемое на мусороперерабатывающих заводах. Во-вторых, она считается низкорисковым бизнесом - ввиду твердых тарифов на утилизацию ТБО от муниципалитетов.

По этой причине иностранные фонды и компании, которые традиционно очень консервативны в отношении нашей страны, постоянно заявляют о своей готовности финансировать строительство мусороперерабатывающих предприятий в России[4].

Этот интерес со стороны зарубежных компаний вполне понятен: у нас данная отрасль сегодня находится в самом начале развития. По состоянию на сегодняшний день, в России функционирует только:

а) 243 мусороперерабатывающих заводов;

б) 50 мусоросортировочных комплексов;

в) мусоросжигательных заводов.

Само собой, их явно мало для того, чтобы суметь справиться с грандиозными объемами ТБО, образующимися в нашей стране. Следовательно, каждое новое мусороперерабатывающее предприятие в России будет иметь хорошую окупаемость: примерно от двух до пяти лет.

Помимо этого в России нет заводов, которые осуществляют полный цикл переработки мусора. Большинство отечественных проектов до сих пор ограничиваются покупкой промышленных прессов, необходимых для спрессовывания мусора для его дальнейшей укладки на полигоне. И вполне естественно, что возможность получения выручки от продажи полученного из мусора вторсырья, на которую прежде всего рассчитывают иностранные инвесторы, у нас практически никак не реализовывается.

Именно в этом и заключается ключевое отличие отечественной схемы мусоропереработки от европейской. Принятые в Европе высокие экологические требования сделали размещение ТБО на полигонах самым дорогим и невыгодным способом утилизации отходов, в то время как их переработка является весьма серьезным доходным бизнесом. В России же все происходит с точностью наоборот: дешевле всего оказывается складировать мусор на полигонах либо сжигать его.

В создании завода по переработки мусорных отходов во вторсырье (либо экологичная утилизация) существует большое множество проблем.

В целом все эксперты выделяют несколько причин не развитости этой отрасли. Во-первых, сложившиеся традиции обращения с ТБО и отсутствие стимулов их менять. Во-вторых, недостаточно высокий уровень квалификации и информированности сотрудников территориальных администраций, принимающих соответствующие решения. В-третьих, сложившиеся теневые финансовые потоки, предполагающие определенную заинтересованность ответственных лиц в выборе дорогих и не самых эффективных схем обращения с ТБО. И наконец, сознание самих коммерсантов: переработка мусора - вид бизнеса, для России нетрадиционный и потому требующий нестандартных подходов.

В настоящее время на территории Иркутской области мусороперерабатывающих заводов нет. На данный момент существует масса инновационных проектов готовых к использованию по применению вторсырья в повседневную жизнь людей начиная от строительных материалов и кончая изготовлением футуристичных чайников[5].

Не секрет, что сейчас наш город далек от современных технологий сортировки и переработки, а население вряд ли в ближайшее время начнет вести раздельный сбор мусора. Поэтому система сортировки у нас не реализуется вообще, либо организуется подпольно. Что значительно усложняет процесс переработки мусора.

1.3 Этапы и концепция производства

Комплексная переработка мусора включает в себя следующие этапы:

1)	ТБО поступают на производство в спецавтотранспорте;

2)	Спецавтотранспорт проходит радиационный и дозиметрический контроль, дезинфекционный барьер на участке проходной предприятия;

)	Спецавтотранспорт проходит взвешивание на электронной весвой;

)	ТБО выгружаются в мусороприемник у производственного комплекса;

)	Отбор грузоподъемным устройством (манипулятором) крупногабаритных отходов, не подлежащих дальнейшей переработке (части машин, холодильников, бытовой техники), которые загружаются в накопительные бункеры с рассортировкой;

)	Крупногабаритные отходы древесины перемещаются погрузчиком сразу на участок подготовки сырья;

)	ТБО поступает по цепным транспортерам в производственное помещение на сортировочную линию;

)	Ручная сортировка в сортировочной кабине, через которую проходит конвейер, оборудованной необходимым комплексом рабочих позиций по числу и видам сортируемых фракций - стекла и металла;

)	Прохождение отходов через магнитный сепаратор для дополнителного отбора мелких фракций металла;

10)	Отсортированные отходы поступают в бункеры-накопители для их дальнейшей транспортировки потребителям вторичных ресурсов;

11)	Отсортированные фракции стекла и металла мультилифтовым автотранспортом вывозятся;

)	По транспортному конвейеру «хвосты» (отходы, оставшиеся после сортировки) отправляются на участок подготовки сырья, где сначала проходят помол в шредере грубого помола и молотковой дробилке;

)	Подсушивание «хвостов» во вращающихся горизонтальных сушильных барабанах до необходимой влажности;

)	Доизмельчение в шредере тонкого помола;

)	Перемещение в установки с блоком предварительной газификации и реактором, получение генераторного (синтетического) газа;

)	Поступление генераторного газа в модуль для производства синтетического топлива (дизельного топлива и мазута);

)	Налив топлива в резервуары;

)	Отгрузка топлива с наливной станции, состоящей из четырех постов;

19)	Доставка потребителям или до железнодорожных цистерн собственным парком топливовозов;

Суть концепции:

)	Прием отходов;

2)	Сортировка отходов на сортировочном комплексе;

)	Реализация вторсырья, получение прибыли;

)	Перемещение «хвостов», оставшихся после сортировки, на комплекс по утилизации;

)	Утилизация (уничтожение) «хвостов» и получение синтетического газа;

)	Генерация синтетического газа, получение дизельного топлива и мазута в модулях ректификации, получение прибыли[6];

Данные этапы и концепция переработки мусора позволяет, не только заниматься переработкой мусора, но и получать прибыль от деятельности предприятия за счет реализации вторичного сырья и синтетического газа, полученного входе утилизации отходов, оставшихся после сортировки.

2 Бизнес-план мусороперерабатывающего завода

.1 Капитальные затраты

Таблица 1 - Капитальные затраты

| Наименование затрат | Пара метры | Мощность, КВт | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕЕ |
| Проектирование | проект | 0 | 35 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Покупка земельного участка | 6 000 кв. м. | 0 | 3 000 000,00 | 500 руб./1 кв.м. |
| Проходная (КПП) | 48 кв. м. | 12 | 1 300 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Дезинфекционный барьер | 72 кв. м. | 1 | 1 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Пункт радиационного дозиметрического контроля | МКС-01 - СА-1, 2 шт. | 0 | 42 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Бесфундаментная электронная весовая | до 50 т. | 2 | 1 200 000,00 | З-д «МИДЛ» |
| Производственный корпус из сендвич-панелей | 5 772 кв. м. | - | 90 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Система пожаротушения комбинированная (сплит, порошок, пена, огнетушители) | комплект | 2 | 7 500 000,00 | «Технологии Безопасности» |
| Система электроснабжения и освещения корпуса производства | комплект | 50 | 2 300 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Система вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации | комплект | 30 | 11 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Слаботочные системы | комплект | 3 | 3 200 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Система заземления и молниязащиты | комплект | 0 | 2 400 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Аварийная система резервного электропитания | комплект | 0 | 1 500 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| ВСЕГО | 100 | 159 442 000,00 |
| МУСОРОПРИЕМНЫЙ УЧАСТОК |
| Гидроманипулятор ОПТЛ-97 | 1 ед-ца | 30 | 1 600 000,00 | RUSSORT |
| Погрузчик | 1 ед-ца | 0 | 2 000 000,00 | TCM, Shiga, Japan |
| СОРТИРОВОЧНЫЙ УЧАСТОК |
| Подающий цепной конвейер | 1 ед-ца L - 18 м | 7,5 | 2 048 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Сортировочный конвейер | 1 ед-ца L - 14 м | 2,2 | 940 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Сортировочные кабины | 1 ком плект | 12 | 632 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Платформа сортировочная | 1 ед-ца, | 0 | 665 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Закрытие приемных цепных конвейеров | 1 ком плект | 0 | 120 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Металлоуловитель | 1 ед-ца | 1,5 | 840 000,00 | ЭКОТЕХПРОМ |
| Бункер-накопитель БНУ-20 | 4 ед-цы | 0 | 480 000,00 | АМЕТИСТ - МАРКЕТ |
| Мультилифтовая машина на базе КаМаз | 1 ед-ца | 0 | 2 150 000,00 | ПКФ «Камский автосоюз» |
| АСУ сортировки | система | 4 | 490 000,00 | по выбору |
| ВСЕГО | 57,2 | 11 965 000,00 |
| УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ |
| Гидроманипулятор ОПТЛ 97 (для боковой загрузки древесины) | 1 ед-ца | 30 | 1 600 000,00 | RUSSORT, ЭКОМАШ ГРУПП, МСК - СТАНКО |
| Шредер ВИКМАКС-600К двухвалковый (измельчение до 50 мм) | 1 ед-ца | 132 | 8 000 000,00 | «ВикМакС» |
| Цепной конвейер | 1 ед-ца | 3 | 300 000,00 | «ВикМакС» |
| Магнитный уловитель | 1 ед-ца | 1 | 450 000,00 | «ВикМакС» |
| Шредер доизмельчения ВИКМАКС-360 (измельчение до 20 мм) | 1 ед-ца | 90 | 2 500 000,00 | «ВикМакС» |
| Цепной конвейер | 1 ед-ца | 3 | 300 000,00 | «ВикМакС» |
| Молотковая дробилка ДМ-30 (измельчение до 5-10 мм) | 1 ед-ца | 60 | 500 000,00 | «ВикМакС» |
| Цепной конвейер | 3 ед-цы | 9 | 900 000,00 | «ВикМакС» |
| Сушильные барабаны | 2 ед-цы | 200 | 22 000 000,00 | «ВикМакС» |
| Цепной конвейер | 3 ед-цы | 9 | 600 000,00 | «ВикМакС» |
| Молотковая дробилка ДМ-30 (измельчение до 2-3 мм) | 1 ед-ца | 60 | 500 000,00 | «ВикМакС» |
| Цепной конвейер | 1 ед-ца | 3 | 300 000,00 | «ВикМакС» |
| ВСЕГО | 600 | 37 950 000,00 |
| УЧАСТОК ГАЗИФИКАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА |
| Автоматический конвейер подачи сырья | 7 ед-ц | 21 | 2 100 000,00 | по выбору |
| Установки по утилизации и ректификации | 9 ед-ц | 3000 | 620 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Насосы для подачи топлива в резервуары | 4 ед-цы | 16 | 3 200 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| ВСЕГО | 3037 | 625 300 000,00 |
| УЧАСТОК ТОПЛИВНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Насосы циркуляционные А43ВЧ/25Б | 6 шт. | 18 | 4 800 000,00 | «Евромаш» |
| Фильтр грубой очистки | 3 шт. | 0 | 1 500 000,00 | «Евромаш» |
| Фильтр тонкой очистки | 3 шт. | 0 | 1 500 000,00 | «Евромаш» |
| Подогреватели | 6 шт. | 0 | 5 250 000,00 | «Евромаш» |
| Резервуары для топлива (по 400 кб. м. (на 2 недели работы производства)) | 3 ед-цы | 10 | 9 600 000,00 | «ТК 122 ЭМЗ» |
| Наливная станция на 4 поста (2 резервных) | 4 шт. | 8 | 7 500 000,00 | «ТК 122 ЭМЗ» |
| ВСЕГО | 36 | 30 150 000,00 |
| КОТЕЛЬНАЯ |
| Котел Е-25-1,4 ГМ | 2 ед-цы | 70 | 16 000 000,00 | «Тепло энерге тическая компания» |
| ХВО ВПУ-10 | комплект | 3 | 600 000,00 | «Тепло энерге тическая компания» |
| Подогреватели ПП 2-24-7-4 | 2 ед-цы | 0 | 500 000,00 | «Тепло энерге тическая компания» |
| Подогреватели ВВП-12 | 4 ед-цы | 0 | 300 000,00 | «Тепло энерге тическая компания» |
| Деаэратор ДА-50/25 | комплект | 0 | 980 000,00 | «Бийский котельный завод» |
| ВСЕГО | 73 | 18 380 000,00 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ЗАВОДА |
| Водоснабжение | 600 м. | 0 | 1 700 000,00 | «Иркутск водоканал» |
| Канализация | 600 м. | 0 | 1 700 000,00 | «Иркутск водоканал» |
| Подключение энергетических мощностей | 5 МВт | 0 | 250 000,00 | «Иркутск энерго» |
| Трансформаторная подстанция | 2 ед-цы | 0 | 7 000 000,00 | «ТМ» |
| Наружное освещение | 758 п.м. | 50 | 2 200 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Система видеонаблюдения, 48 камер с ПО и ПК | комплект | 5 | 1 500 000,00 | «АКТИВ СБ» |
| Охранная сигнализация | комплект | 4 | 500 000,00 | «Инстрой - Сервис» |
| Пожарная сигнализация | комплект | 4 | 3 700 000,00 | «Инстрой - Сервис» |
| Пожарная насосная от пожарного водоема (удаленность 70 м. от завода) | комплект | 10 | 2 000 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| ВСЕГО | 73 | 20 550 000,00 |
| ТЕРРИТОРИЯ |
| Асфальтирование (с бетонной подушкой) | около 2500 кв. м. | 0 | 3 000 000,00 | СТРОЙ TRUST |
| Озеленение | около 5000 кв. м. | 0 | 2 500 000,00 | СТРОЙ TRUST |
| Наружное ограждение (для режимных объектов) | 760 м.п. | 0 | 1 000 000,00 | «FENSYS» |
| Ворота раздвижные | комплект | 3,5 | 250 000,00 | «VOROTA - MASTERS» |
| Ворота распашные (пожарные) | комплект | 0 | 100 000,00 | «VOROTA - MASTERS» |
| Офисное здание из сэндвич-панелей, 168 кв. м. | здание | 10 | 3 700 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Столовая из сэндвич-панелей, 240 кв. м. | здание | 45 | 4 320 000,00 | «Аджау - Технолоджи» |
| Мебель | комплект | 0 | 3 100 000,00 | «А энд А Петербург» |
| Оргтехника | комплект | 5 | 1 000 000,00 | Ф-Центр |
| Серверная, 6 ед-ц | комплект | 100 | 1 200 000,00 | Связь Монтаж комплект |
| Флагштоки и флаги (3 высокие, 12 низкие) | комплект | 0 | 150 000,00 | ПК «Флаги и Штоки» |
| ВСЕГО | 163,50 | 20 320 000,00 |
| АВТОПАРК |
| Самосвал КамАЗ 15 кб. м., 15т. с трехсторонней разгрузкой 4528-10 на базе 66115-1041-62 | 3 ед-цы | 0 | 7 500 000,00 | ПКФ Камский Автомобильный союз |
| Погрузчик-универсал | 2 ед-цы | 0 | 4 000 000,00 | TCM, Shiga, Japan |
| Автобус служебный НефАЗ 5299 11-32 (45/77 мест) | 1 ед-цы | 0 | 2 000 000,00 | «АвтоТрак Моторс |
| Топливоприцеп с насосом, 30 кб. м., ППЦ-96231-05 | 2 ед-цы | 0 | 4 400 000,00 | ПКФ Камский Автомобильный союз |
| Тягач КамАЗ 6460-001-63 | 2 ед-цы | 0 | 4 500 000,00 | ПКФ Камский Автомобильный союз |
| Топливовоз, 18 кб. м., стационар, резервный, КамАЗ 66062-111-10 | 1 ед-ца | 0 | 2 600 000,00 | ПКФ Камский Автомобильный союз |
| ВСЕГО | 0 | 25 800 000,00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Оборудование для столовой | комплект | 0 | 1 200 000,00 | «КЛЕН» |
| Электронная пропускная система | комплект | вкл. в кор пус | 400 000,00 | «Доктор Ай Ди» |
| Поломоечная машина | 2 ед-цы | вкл. в кор пус | 300 000,00 | «Керхер» |
| Автомоечное оборудование | 1 ед-ца | вкл. в кор пус | 60 000,00 | «Керхер» |
| ВСЕГО | 2 060 000,00 |
| ИТОГ | 4 139,7 | 921 767 000,00 |

Финансирование капитальных затрат осуществляется на 60% за счет собственных средств, на 40% за счет заемных средств. В качестве заемщика могут выступать, как частные инвестиционные кампании, так и федеральный бюджет иркутской области. Основной статьей капитальных затрат является оборудование по переработке ТБО, общие же капитальные затраты составляют 921 767 000 рублей.

# 2.2 Морфология

Показатели по массе в% южной климатической зоны России по данным Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Виды ТБО, рассматриваемые как вторсырье, подлежащее реализации, подлежащие захоронению на полигон, используемые для производства генераторного газа Представлены в таблице 3.

# Таблица 3 - Структура поступающих отходов для переработки

| Наименование | ТБО, % | Количество, тонн |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 46 | 69 000 |
| Бумага, картон | 27 | 40 500 |
| Дерево | 3,5 | 5 250 |
| Металл черный | 2,5 | 3 750 |
| Металл цветной | 1 | 1 500 |
| Текстиль | 4 | 6 000 |
| Кости | 1,5 | 2 250 |
| Стекло | 2,5 | 3 750 |
| Кожа | 1 | 1 500 |
| Камень | 1 | 1 500 |
| Пластик | 5 | 7 500 |
| Прочее | 5 | 7 500 |
| Всего | 100 | 150 000 |

Основным видом ТБО являются пищевые отходы, их доля составляет около 46% или 69 000 тонн. Так же значительную часть около 26% занимает бумага и картон с весом в 40 500 тонн. Что важно, эти два основных вида ТБО подлежат переработке а значет приносят прибыль предприятию.

# 2.3 Доход от деятельности

# Таблица 4 - Доходы от деятельности предприятия

| Товарный продукт | Ед-ца изм. | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРСЫРЬЯ** |
| Стекло | тонн | 3 750,00 | 990,00 | 3 712 500,00 |
| Металлы | тонн | 5 250,00 | 7 000,00 | 36 750 000,00 |
| Итого по вторсырью | 40 462 500,00 |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА |
| Дизельное топливо | тонна | 25 049,50 | 25 000,00 | 626 237 500,00 |
| Акциз | т/руб | 25 049,50 | 4 934,00 | 123 594 233,00 |
| Дизельное топливо после уплаты акциза | руб | 502 643 267,00 |
| Мазут | тонна | 9 756,00 | 10 000,00 | 97 560 000,00 |
| Акциз | т/руб | 9 756,00 | 5 860,00 | 57 170 160,00 |
| Мазут после уплаты акциза | руб | 40 389 840,00 |
| Итого по топливу | 543 033 107,00 |
| ВСЕГО | 583 495 607,00 |

# .4 Операционные расходы

# Фонд оплаты труда

# Фонд оплаты труда представлен в таблице 5, исходя из средней заработной платы города Иркутска.

# Таблица 5 - Фонд оплаты труда

| Должность (профессия) | Число в смену | Число в сутки | Средняя зарплата в месяц, руб. | Средняя зарплата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный персонал |
| Ген. директор | 1 | 1 | 100 000,00 | 1 200 000,00 |
| Секретарь | 1 | 1 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| Тех. директор | 1 | 1 | 80 000,00 | 960 000,00 |
| Коммерческий директор | 1 | 1 | 80 000,00 | 960 000,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 1 | 60 000,00 | 720 000,00 |
| Главный технолог | 1 | 1 | 60 000,00 | 720 000,00 |
| Бухгалтер | 3 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Маркетолог | 1 | 1 | 35 000,00 | 420 000,00 |
| Менеджер по продажам | 3 | 3 | 35 000,00 | 1 260 000,00 |
| Начальник отдела кадров | 1 | 1 | 38 000,00 | 456 000,00 |
| Специалист по кадрам | 2 | 2 | 25 000,00 | 600 000,00 |
| Главный энергетик | 1 | 1 | 50 000,00 | 600 000,00 |
| Главный механик | 1 | 1 | 50 000,00 | 600 000,00 |
| Технолог-лаборант | 3 | 9 | 20 000,00 | 2 160 000,00 |
| Программист | 1 | 1 | 40 000,00 | 480 000,00 |
| Начальник ВОХР | 1 | 1 | 40 000,00 | 480 000,00 |
| Охрана | 5 | 15 | 25 000,00 | 4 500 000,00 |
| Производственный персонал сортировки |
| Мастер смены | 1 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Оператор гидроманипулятора | 1 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Механик | 1 | 3 | 26 000,00 | 936 000,00 |
| Сортировщик | 6 | 18 | 21 000,00 | 4 536 000,00 |
| Оператор пресса | 2 | 6 | 25 000,00 | 1 800 000,00 |
| Оператор АСУ | 1 | 3 | 25 000,00 | 900 000,00 |
| Машинист | 4 | 8 | 30 000,00 | 2 880 000,00 |
| Младший рабочий персонал | 2 | 6 | 15 000,00 | 1 080 000,00 |
| Производственный персонал подготовки сырья |
| Мастер смены | 1 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Оператор гидроманипулятора | 2 | 6 | 30 000,00 | 2 160 000,00 |
| Оператор шредер | 4 | 12 | 30 000,00 | 4 320 000,00 |
| Оператор сушильного оборудования | 2 | 6 | 25 000,00 | 1 800 000,00 |
| Механик-электрик | 1 | 3 | 26 000,00 | 936 000,00 |
| Производственный персонал утилизации и ректификации |
| Мастер смены | 1 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Механик-электрик | 1 | 3 | 26 000,00 | 936 000,00 |
| Оператор газификации | 6 | 18 | 30 000,00 | 6 480 000,00 |
| Оператор ректификации | 3 | 9 | 30 000,00 | 3 240 000,00 |
| Помощник оператора газификации | 6 | 18 | 15 000,00 | 3 240 000,00 |
| Помощник оператора ректификации | 3 | 9 | 15 000,00 | 1 620 000,00 |
| Оператор АСУ | 1 | 3 | 25 000,00 | 900 000,00 |
| Производственный персонал топливного хозяйства |
| Мастер смены | 1 | 3 | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| Оператор котельной и мазутного хозяйства | 2 | 6 | 25 000,00 | 1 800 000,00 |
| Лаборпнт ХВО | 1 | 3 | 25 000,00 | 900 000,00 |
| Слесарь КИПиА | 1 | 3 | 27 000,00 | 972 000,00 |
| Слесарь газового оборудования | 1 | 3 | 27 000,00 | 972 000,00 |
| Оператор наливной станции | 1 | 2 | 18 000,00 | 432 000,00 |
| Механик-электрик | 1 | 3 | 26 000,00 | 936 000,00 |
| Производственный персонал транспортного цеха |
| Начальник | 1 | 1 | 33 000,00 | 396 000,00 |
| Водитель погрузчика | 2 | 6 | 28 000,00 | 2 016 000,00 |
| Водитель самосвала | 1 | 3 | 33 000,00 | 1 188 000,00 |
| Водитель автобуса | 2 | 6 | 30 000,00 | 2 160 000,00 |
| Водитель топливовоза | 3 | 3 | 35 000,00 | 1 260 000,00 |
| Водитель л/автомобиля | 3 | 3 | 35 000,00 | 1 260 000,00 |
| Производственный персонал складского хозяйства |
| Начальник складского хозяйства | 1 | 1 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Кладовщик | 2 | 4 | 18 000,00 | 864 000,00 |
| Производственный персонал клинингового хозяйства |
| Начальник клинингового хозяйства | 1 | 1 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Уборщик | 3 | 9 | 18 000,00 | 1 944 000,00 |
| Производственный персонал столовой |
| Заведующий | 1 | 1 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Повар | 2 | 6 | 18 000,00 | 1 296 000,00 |
| Итог | 254 | 77 016 000,00 |
| Налог, 30% | 23 104 800,00 |
| Всего с налогом | 100 120 800,00 |

# Таблица 6 - Амортизация и налоги

| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 |
| Остаточная стоимость им-тва | 921 767 000,00 | 860 315 867,00 | 798 864 734,00 | 737 413 601,00 | 675 962 468,00 |
| Страховка | 9 217 670,00 | 8 603 158,67 | 7 988 647,34 | 7 374 136,01 | 6 759 624,68 |
| Налог на имущество* | 20 278 874,00 | 18 926 949,07 | 17 575 024,15 | 16 223 099,22 | 14 871 174,30 |
| Налог на землю | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Итог* | 70 677 803,00 | 70 063 291,67 | 69 448 780,34 | 68 834 269,01 | 68 219 757,68 |
| Наименование | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| Амортизация | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 |
| Остаточная стоимость им-тва | 614 511 335,00 | 553 060 202,00 | 491 609 069,00 | 430 157 936,00 | 368 706 803,00 |
| Страховка | 6 145 113,35 | 5 530 602,02 | 4 916 090,69 | 4 301 579,36 | 3 687 068,03 |
| Налог на имущество | 13 519 249,37 | 12 167 324,44 | 10 815 399,52 | 9 463 474,59 | 8 111 549,67 |
| Налог на землю | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Итог | 81 124 495,72 | 79 158 059,46 | 77 191 623,21 | 75 225 186,95 | 73 258 750,70 |
| Наименование | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год | 15 год |
| Амортизация | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 | 61 451 133,00 |
| Остаточная стоимость им-тва | 307 255 670,00 | 245 804 537,00 | 184 353 404,00 | 122 902 271,00 | 61 451 138,00 |
| Страховка | 3 072 556,70 | 2 458 045,37 | 1 843 534,04 | 1 229 022,71 | 614 511,38 |
| Налог на имущество | 6 759 624,74 | 5 407 699,81 | 4 055 774,89 | 2 703 849,96 | 1 351 925,04 |
| Налог на землю | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Итог | 71 292 314,44 | 69 325 878,18 | 67 359 441,93 | 65 393 005,67 | 63 426 569,42 |

Для расчета налогов и отчислений принимаем стоимость завода и техники (для амортизационных отчислений, страховых взносов, налога на имущество) - 921 767 000,00 рублей, амортизация линейная; для уплаты налога на землю принимаем стоимость земельного участка, так как кадастровая стоимость приближается к коммерческой, равную 3 000 000,00 рублей. Ставка по страхованию имущества, зданий, сооружений, техники, оборудования - 1%. Ставка налога на имущество в Иркутской области - 2,2%.

# Таблица 7 - Расходные материалы

| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э/энергия (помимо собственной (на отходящих газах)) | КВт/ч | 9 659 652,00 | 6,00 | 57 957 912,00 | «Кубаньэнерго» |
| Вода | кб. м. | 134 028,00 | 11,00 | 1 474 308,00 | «Майкопводоканал» |
| Канализация | кб. м. | 28 908,00 | 8,00 | 231 264,00 | «Майкопводоканал» |
| Известь | тонна | 21 | 6 500,00 | 136 500,00 | по выбору |
| Азот газообразный | тонна | 5,25 | 5 900,00 | 30 975,00 | по выбору |
| Углекислота | тонна | 2,63 | 7 500,00 | 19 687,50 | по выбору |
| Катионит | кг | 1 300,00 | 70,00 | 91 000,00 | по выбору |
| Спецодежда | комплект «лето+зима» | 254 | 3 245,00 | 824 230,00 | http:www.liga-spec.ru |
| Сред. защиты | комплект | 254 | 3 600,00 | 914 400,00 |
| Мазут | тонна | 16 644,00 | 0 | 0 | собственное |
| Дизельное топливо | тонна | 1 350,50 | 0 | 0 | собственное |
| Дизраствор Трилокс | литр | 365 | 500,00 | 182 500,00 | «DentaQ» |
| Средства для уборки | л | 21 900,00 | 200,00 | 4 380 000,00 | Аквасила |
| Рассходные материалы офиса | комплект | 12,00 | 300 000,00 | 3 600 000,00 | по выбору |
| Итог | 69 842 776,50 |

# Итак, основным расходным материалом является электрическая энергия, ее доля в общих расходных материалах составляет более 80%. Отсюда следует, что в дальнейшем предприятие должно заняться разработкой плана по уменьшению потребления электроэнергии за счет применения энергосберегающих технологий и оптимизации энергосетей.

# 2.5 Прибыль предприятия

# мусороперерабатывающий капитальный прибыльность

# Таблица 8 - Прибыль предприятия

| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 |
| Расход | 240 641 379,50 | 240 026 868,17 | 239 412 356,84 | 238 797 845,51 | 238 183 334,18 |
| База налога на прибыль | 342 854 227,50 | 343 468 738,83 | 344 083 250,16 | 344 697 761,49 | 345 312 272,82 |
| Налог на прибыль, 20% | 68 570 845,50 | 68 693 747,77 | 68 816 650,03 | 68 939 552,30 | 69 062 454,56 |
| Прибыль | 274 283 382,00 | 274 774 991,06 | 275 266 600,13 | 275 758 209,19 | 276 249 818,26 |
| Итог | 1 376 333 000,64 |
| Наименование | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| Доход | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 |
| Расход | 251 088 072,22 | 249 121 635,96 | 247 155 199,71 | 254 188 763,45 | 243 222 327,20 |
| База налога на прибыль | 332 407 534,78 | 334 373 971,04 | 336 340 407,29 | 338 306 843,55 | 340 273 279,80 |
| Налог на прибыль, 20% | 66 481 506,96 | 66 874 794,21 | 67 268 081,46 | 67 661 368,71 | 68 054 655,96 |
| Прибыль | 265 926 027,82 | 267 499 176,83 | 269 072 325,83 | 270 645 474,84 | 272 218 623,84 |
| Итог | 1 345 361 629,17 |
| Наименование | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год | 15 год |
| Доход | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 | 583 495 607,00 |
| Расход | 241 255 890,94 | 239 289 454,68 | 237 323 018,43 | 235 356 582,17 | 233 390 145,92 |
| База налога на прибыль | 342 239 716,06 | 344 206 152,32 | 346 172 588,57 | 348 139 024,83 | 350 105 461,08 |
| Налог на прибыль, 20% | 68 447 943,21 | 68 841 230,46 | 69 234 517,71 | 69 627 804,97 | 70 021 092,22 |
| Прибыль | 273 791 772,85 | 275 364 921,85 | 276 938 070,86 | 278 511 219,86 | 280 084 368,87 |
| Итог | 1 384 690 354,29 |

Таким образом, исходя из всех параметров, окупаемость проекта составляет 3 года 4 месяца. А чистая прибыль за 11 следующих лет за периодом окупаемости составит 3 184 617 984 рублей. Расчеты приведены в таблице 8.

Заключение

Одной из важных проблем, встающих перед современным развитым обществом, является переработка и уничтожение все возрастающего количества отходов, производимых самим обществом.

Целью курсовой работы является достигнутой - разработка проекта включающего: приобретение, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, необходимого для завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

В основе проекта лежит принцип самоокупаемости. Концептуально новый подход в оптимизации комплексного использования управленческих, маркетинговых, логистических, технологических и конструкторских разработок превращает решение задачи охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в высокорентабельный бизнес. Из ряда преимуществ этого метода можно выделить значительное (до 50%) снижение потока отходов на полигон и, следовательно, нагрузки на природную среду, более эффективное использование пространства полигона, сокращение затрат города на вывозе и обезвреживании отходов, возвращении вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления. Подобная технология переработки в России практически отсутствует.

Срок окупаемости проекта составляет 3 года 4 месяца. А чистая прибыль за 11 следующих лет за периодом окупаемости составит 3 184 617 984 рублей.

При необходимости в курсовой работе может быть решена задача полной переработки отходов, что все же снижает рентабельность производства. Тем не менее, государство может позволить себе ограничить свое участие в решении важнейшей экологической задачи дотированием убыточных звеньев переработки отходов.

Список использованных источников

# 1.	Installation for Medical and Hazardous Waste Treatment Using the AC Plasma. Arc System. Soliton. NTT with Institute of Problems of Electrophisics. [Электронный ресурс] http://soliton.msk.ru/hazard.html

# 2.	Winn Rosch. Элeмeнты питания. Прошлоe, будущee и настоящee. Раздeл: Топливныe элeмeнты: жидкий мeтанол в качeствe источника энeргии. Пeрeвод. Оригинал: Extremetech. [Электронный ресурс] www.3dnews.ru/digital/battery/index02.htm

# .	Афонин Д.Г., Рагульская М.В. Особeнности адаптации организма чeловeка к тeхногeнным факторам соврeмeнного мeгаполиса. [Электронный ресурс] www.sciteclibrary.com

# .	Бeльков B.М. Мeтоды тeхнологии и концeпции утилизации углeродсодeржащих промышлeнных и твeрдых бытовых отходов. [Электронный ресурс] www.promeco.hl.ru

# .	Ворсанова С.Г., Ахмeдова З.А., Дeмидова И.А. и др. Цитогeнeтичeская характeристика дeтeй с нeфропатиями из рeгиона, загрязнeнного тяжeлыми мeталлами [Электронный ресурс] www.dialysis.ru/magazine/chi_neph.php

# .	Гeнeтичeская память о кислородном голодании. Заводы по сжиганию мусора душат всe живоe. [Электронный ресурс] www.ng.ru

# .	Дрeйeр А.А., Сачков А.Н., Никольский К.С., Маринин Ю.И., Миронов А.В. Твeрдыe промышлeнныe и бытовыe отходы, их свойства и пeрeработка. Москва, 2002 [Электронный ресурс] www.musor.net/solid.html

# .	Зайнуллин Х.Н., Минигазимов Н.С., Расвeталов В.А. Утилизация и обeзврeживаниe нeфтeсодeржащих отходов. Раздeл 6.3. Нeфтeшламовыe отходы [Электронный ресурс] hitec.bash.ru.

# .	Катыс М. Свалки бытовых отходов и мусоросжигатeльныe заводы - источники диоксинов. [Электронный ресурс] www.svoboda.org

# .	Киeв придумал, что дeлать с мусором. [Электронный ресурс] www.nestor.minsk.by

# .	Крeмeр А.И. О пeрспeктивах совмeстной тeрмичeской пeрeработки твeрдых бытовых отходов и осадков сточных вод. [Электронный ресурс] www.gke.wl.dvgu.ru

# .	Красныe чeрви. самыe надeжныe пeрeработчики бытовых отходов. [Электронный ресурс] www.unipak.ru

# .	Липeрт Ю.И., Маликова М.Ю. Утилизация нeфтeшламов химичeским мeтодом на нeфтeпeрeрабатывающeм прeдприятии ОАО.НК Роснeфть. Туапсинский НПЗ. ПромЭко. [Электронный ресурс] www.hitechno.ru

# .	Многофазноe раздeлeниe нeфтeсодeржащих сточных вод установкой УППТ20. Назначeниe тeхнологии [Электронный ресурс]. www.technosfera.ru./.ptrn.htm

# .	Москва: столичный мусор нe доходит до свалок. [Электронный ресурс] www.news.battery.ru

# .	Музипов Х.Н., Налобова Е.В., Шантарин В.Д. Бeзотходная утилизация донных отложeний нeфтяных рeзeрвуаров [Электронный ресурс] www.promeco.hl.ru

# .	Новая концeпция пeрeработки отходов в Москвe на базe рeгиональных цeнтров. [Электронный ресурс] www.cci.glasnet.ru

# .	Об использовании плазмeнных тeхнологий для пeрeработки отходов. [Электронный ресурс] www.unipak.ru/

# .	Обзор соврeмeнных тeхнологий получeния жидкого топлива из биомассы быстрым пиролизом. [Электронный ресурс] www.sciteclibrary.com

# .	Пан Л.Н. Экология и тeхнологичeскиe процeссы соврeмeнных мeтодов пeрeработки твeрдых бытовых отходов. [Электронный ресурс] www.sciteclibrary.com

# .	Попов А.Н., Гринбeрг Ю.М., Смолярeнко В.Д., Росляков А.В. Комплeкс инжeнeрных рeшeний по пeрeработкe и утилизации отходов в больших городах и экономичeская эффeктивность таких рeшeний. [Электронный ресурс] www.recyclers.ru

# .	Проблeмы ТБО и дeйствия общeствeнности. [Электронный ресурс] www.ineca.narod.ru

# .	Сeриeв В.Н. Бeскислородная пeрeработка отходов-процeсс. Пурвокс. [Электронный ресурс] www.cci.glasnet.ru

# .	Сжигаeмый мусор будeт обeспeчивать Нью-Йорк элeктроэнeргиeй. [Электронный ресурс] www.waste.ru/modules/news/article

# .	Установки экологичeски чистой утилизации очистят от отходов нeфтeпeрeработки. [Электронный ресурс] www.waste.ru

# .	Шантарин В.Д., Шинкeeв Г.М., Ивлeв И.П. и др. Пeрeработка твeрдых бытовых отходов. [Электронный ресурс] www.promeco.hl.ru

# .	Энeргeтика: настоящee и будущee. Раздeл: Мотоцикл на топливных элeмeнтах. [Электронный ресурс] www.compulenta.ru